## Slide 1: Számítógép hálózatok 7. gyakorlat
Packet Tracer alapok

## Slide 2: Tipikus hibák I.
A routernek véges számú portja van
  Lehetséges bővíteni ezeket plusz portokkal
IP címek gyors megtekintése:
  Rávinni az egeret az eszközre és felugranak az adatok
IP beállítás PC-ken:
  Desktop fül  IP Configuration

## Slide 3: Tipikus hibák II.
IP címosztályok:
A | 1.0.0.0 – 126.255.255.255
B | 128.0.0.0 – 191.255.255.255
C | 192.0.0.0 – 223.255.255.255
D | 224.0.0.0 - 239.255.255.255

## Slide 4: Tipikus hibák III.
Router felkonfigurálás lépései
  enable: belépünk a ‚privileged’ módba
  configure terminal: belépünk config módba
  interface <név>: kiválasztjuk az interface-t
  ip address <IP-cím> <alh. maszk>: IP cím beállítása
  no shutdown: port bekapcsolása
  copy running-config startup-config: konfiguráció mentése
    Ehhez vissza kell térni a ‚privileged’ mód gyökerébe
      Avagy a no shutdown után kétszer kiadni az exit parancsot

## Slide 5: Kitöltési jelszó
ptalapok