## Slide 1
Számítógép hálózatok 8. gyakorlat
IP-címzés, címtartományok felosztása

## Slide 2
Tipikus hibák I.
IP címosztályok és alapértelmezett maszkok:
2024. 09. 17.
Számítógép hálózatok gyakorlat
2

## Slide 3
Tipikus hibák II.
Kettő hatvány számú alhálózatunk lehet
  Ha x alhálózatot szeretnénk, akkor a legkisebb kettő hatványt kell választani, amiben x már megvan
Az új maszkban log2(hálózatok száma) 0-át kell 1-re cserélni
  Pl. 8 = 23 alhálózat esetén 3 db 0-át kell 1-esre cserélni az adott osztály alapértelmezett alhálózati maszkjában
2024. 09. 17.
Számítógép hálózatok gyakorlat
3

## Slide 4
Tipikus hibák III.
2024. 09. 17.
Számítógép hálózatok gyakorlat
4
Az IP cím és az alhálózati maszk bitenkénti éselése megadja az alhálózatot jelölő címet
  Az alhálózatot jelölő cím nem osztható ki
  Valamint az alhálózat legnagyobb címe szórási címként van fentartva, így az sem osztható ki
A kapott alhálózati maszkban a 2nullások száma-2 képlet adja meg a kiosztható címek számát

## Slide 5: Kitöltési jelszó
lenovo